| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ УДЕЛЬНО-ДЫУАНАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛЫ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНО-ДУВАНЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                          	                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02 » декабрь  2014 й.                   № 40                   «02 »  декабря   2014 г.

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона  « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава сельского поселения Удельно-Дуванейский  сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан администрация сельского поселения  Удельно-Дуванейский  сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удельно-Дуванейский  сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы. (Прилагается)

2. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения Удельно-Дуванейский  сельсовет в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления   оставляю за собой.

Глава  сельского поселения:                                                                 Н.С.Жилина

Приложение

к Постановлению

администрации сельского поселения

Удельно-Дуванейский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

№ 40 от « 02 » декабря 2014г

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского  поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан

на 2015-2020 гг.

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2015-2020 гг.далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; – Генеральный план , правила землепользования и застройки сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства; - создание условий для развития жилищного фонда и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство путем строительства новых инженерных сетей; - повышение качества и надежности производимых коммунальных услуг населению; -улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | -. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальной системы; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; -. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; -. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 -2020г. |
| Финансовое обеспечение Программы | -средства бюджета Республики Башкортостан, муниципального района Благовещенский район и местного бюджета; --иные средства, предусмотренные законодательством Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных корректировок и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения; - создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - повышение качества обслуживания населения; – обеспечение устойчивости и надежности системы коммунальной инфраструктуры поселения; - развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; - перспективное планирование газификации населенных пунктов – наличие уличного освещения в населенных пунктах; – внедрение энергосберегающих технологий, снижение эксплуатационных затрат; – рациональное использование природных ресурсов. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан пределах своих полномочий в соответствии с законодательством, Совет сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2015– 2020 г.г.  разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава сельского  поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и в соответствии с Генеральным планом, правилами землепользования и застройки сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями сельскохозяйственного, промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

- Краткая характеристика сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Историческая справка

Удельно-Дуванейский сельский Совет возник с первых дней установления Советской власти на общих основаниях 10 июля 1918 года.

Деятельность Совета в основном была направлена на укрепление Советской власти на местах. Сельский Совет принимал активное участие в борьбе с кулаками, в коллективизации сельского хозяйства.

Удельно-Дуванейский сельский Совет входил в состав Дуванейской волости Уфимского уезда. В Дуванейскую волость (центр – с.Дуванеи с населением из бывших удельных крестьян и крестьян – собственников, количество дворов 463, население – 2170 человек) входили следующие сельские общества и селения: Дуванейское, Монастырско-Дуванейское, Калиннинское, Криушинское, Зуевское, Сорвихинское, Осино-Ключевское, Орловское, Петровское, Языковское, Ермолаевское, Николаевское. Не входили в состав сельских обществ селения: Богородское, Петропавловское.

В соответствии с постановлением Баш ЦИК от 05.09.1922 года территория Башкирской АССР была разделена на 8 кантонов: в т.ч. Уфимский. В Уфимский кантон входило 17 волостей: в т.ч. Удельно-Дуванейская, с центром «Зуево» образующаяся из волостей Удельно-Дуванейской и Емашевской.

В 1930 году Кантонно – волостное территориальное деление было заменено районным. На основании постановления ЦИК и СНК БАССР от 20.08.1930 г.  в Башкирской АССР было создано 48 районов в т.ч. и Благовещенский (центр р.п.Благовещенский).

В состав района вошли: Благовещенская волость, Надеждинская и Удельно-Дуванейская волости.

По состоянию на 01.01.1939  года на территории Удельно-Дуванейского сельского Совета (центр с.Удельно - Дуванеи) было расположено 5 населенных пунктов с общей численностью населения 3074 человек.

31.10.1960 года Президиум Верховного совета БАССР постановил:             -Исключить из учета населенные пункты в связи с выездом населения пос.Марковский Удельно-Дуванейского сельского Совета.

По состоянию на 01.01.1961 года на территории Удельно-Дуванейского сельского Совета было расположено 4 пункта с общей численностью населения 2252 человек.

Указом Президиума Верховного Совета БАСР от 31.10.1968 года в связи с переселением населения и фактическим слиянием с другими населенными пунктами были ликвидированы и исключены из учетных данных

– п. Коротковское Удельно-Дуванейского сельского Совета.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 12.12.1962 года «Об образовании сельских районов БАССР» Благовещенский и Покровский районы с 1 февраля 1963 года вошли в состав Уфимского района. В таком виде Уфимский район просуществовал недолго. 13.01.1965 года был издан Указ Президиума Верховного Совета БАССР об Упразднении промышленного и сельских районов, а Указом ВС БАССР от 14.01.1965 года Благовещенский район был образован вновь.

По состоянию на 01.01.1969 года на территории сельского Совета было расположено 3 населенных пункта, с общей численностью 1812 человек. На территории сельского Совета расположен колхоз им.Димитрова.

На основании Указа Президиума ВС РБ от 26.03.1992 года Исполком Удельно-Дуванейского  сельского Совета народных депутатов Благовещенского района РБ преобразован в администрацию Удельно-Дуванейского сельсовета Благовещенского района РБ.

24 января 2003 г. Администрация Удельно-Дуванейского сельсовета переименована в администрацию муниципального образования Удельно-Дуванейский сельсовет. Основание: Устав муниципального образования, зарегистрирован МЮ РБ за № 893 от 22.01.2003 г.

01 января 2006 г. Администрация муниципального образования Удельно-Дуванейский сельсовет переименована в администрацию сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Основание: Закон РБ № 123-3 от 17.12.2004 г., Устав сельского поселения зарегистрированный 23.12.2005 г.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории сельского поселения расположено 3 населенных пункта: с.Удельно-Дуваней, д.Ильинский, д.Яблочный, численность населения составляет 1115 человек.

1.1 Экономико-географическое положение

Сельское поселение Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан расположено на северо-востоке Благовещенского района РБ. Граничит с МО Николаевский сельсовет, с МО Богородский сельсовет, МО Орловский сельсовет, Кушнаренковским и Бирским районами. По территории проходит автомобильная трасса Уфа-Бирск-Янаул. В  сельское поселение Удельно-Дуванейский сельсовет входят три населенных пункта: административный центр с. Удельно-Дуваней, д. Ильинский, д. Яблочный. Село Удельно-Дуваней находится в 18 км от районного центра г. Благовещенск, до центра имеется автомобильная дорога с твердым покрытием. Площадь сельского поселения составляет 12,8 тыс. га, на которой проживает 1115 человек (по состоянию на 01.01.2015г.),из них земли сельхозназначения -6902 га, земель населенных пунктов -218 га, земли лесного фонда -820 га, сенокосы – 928 га, пастбища -2816 га, пашня – 3048 га. Общая протяженность насыпных и асфальтированных дорог  18,85 километров (насыпные дороги в черте населенных пунктов требуют ремонта). По территории сельского поселения протекает судоходная река Белая.

Рельеф основной части территории представлен Прибельской увалисто-волнистой равниной, крайняя северо-восточная часть - юго-западными отрогами Уфимского плато.

Сельское поселение Удельно-Дуванейский  сельсовет  характеризуются континентальным климатом. Средне-годовая температура 2,5°С, средняя температура января составляет -14,3°С, июля . +19,5°С. Минимальная и максимальная температуры -46°С и +40°С. На территории преобладают юго-западные ветры.

Крупная река - Белая. Имеются пойменные озера-старицы и пруды. Через село проходит речка Дуванейка.

Территория мало заболочена за исключением долины реки Белая. Наблюдается повсеместное распространение карстовых явлений. Распространены серые лесные почвы, по долинам рек - пойменные.

Растительный и животный мир: произрастают широколиственно-темнохвойные леса, лесостепной ландшафт значительно преобразован под воздействием деятельности человека. Распространены лесные и степные виды животных.

Природными ресурсами сельское поселение Удельно-Дуванейский сельсовет  не богато. В недрах выявлены месторождения известняка, песчано-гравийной смеси, глины, камней строительных,  месторождения подземных вод.

Основное сельскохозяйственное направление – животноводство, растениеводство. Промышленные производства на территории - отсутствуют. Основным местом приложения труда сельского поселения Удельно-Дуанейский сельсовет являются   сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур: ООО «Дружба», животноводства: ООО «Агропром» - овцеводство, ООО «Агидель» - скотоводство, предприятия сферы обслуживания: магазины, почтовое отделение, детский сад, школа, отделение Сбербанка, СДК, пекарня, сельсовет, ФАП.    Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  607 человек,  из которых 14% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

Жилищный фонд сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан складывается  из 680 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда сельского  поселения оставляет  - 23,4 тыс. кв. м.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения на 62 %,

-электроснабжения на 100 %,

-сети  канализации  0 %.;

- газификации-44 %

В сельском поселении Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан существуют сети инженерного электро-, газо-, водообеспечения. Централизованной канализации нет. Газовых сетей нет  в деревнях Яблочный и Ильинский.      Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Асфальтовое покрытие имеется по ул. Советской -  2.2 км, ул. Димитрова – 0.3 км.  Тротуарное покрытие отсутствует.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет составляет 18,85 км.

1.2. Демографическая ситуация, трудовые ресурсы

Численность населения сельского  поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.15 г. – 1115 человек.

Сельское поселение Удельно-Дуванейский сельсовет имеет динамику. Возрастная структура населения характеризуется неравномерным распределением: численность населения в трудоспособном возрасте составляет 607 человек, что составляет 56% об общей численности населения. Дети и молодежь до 18 лет – 279 человек, или  25 % и пенсионеры – 209 человек, или 19 %.За отчетный период показатели естественного движения населения складывались следующим образом:

| Рождаемость | Смерть | Браки | Разводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 14 | 29 | 18 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 |

Демографическая ситуация в сельском поселении остается стабильной.

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, перерассмотрения отраслевой структуры занятости населения. Основная часть трудоспособного населения работает на предприятиях промышленного комплекса городов Уфы и Благовещенска, вахтовым методом за пределами республики, а на территории поселения в основном  в бюджетной сфере и торговле. Основное распределение численности работающего населения:

| Наименование организации | Количество работающих |
| --- | --- |
| МОБУ СОШ с. Удельно-Дуваней | 23 |
| МБДОУ детский сад с. Удельно-Дуваней | 9 |
| Отделение «Почта России» | 2 |
| Отделение «Сбербанка России» | 1 |
| СДК с. Удельно-Дуваней /Сельская библиотека | 6/1 |
| ФАП с. Удельно-Дуваней | 2 |
| Социальные работники | 2 |
| Торговля | 15 |
| МСУ/ тех. персонал | 3/2 |
| С/Х | 17 |

Принимаемые в последние годы меры на федеральном, региональном, районном уровнях позволили несколько увеличить рождаемость и снизить смертность, однако для закрепления позитивных тенденций необходимо определение стратегических ориентиров дальнейшего развития не перспективу с обеспечением устойчивого роста экономики, денежных доходов населения, качества услуг населению, улучшения экологии, как основополагающих факторов повышения качества жизни и предотвращения депопуляции населения.

Выявление позитивных и негативных факторов социально-экономического развития поселения позволило определить проблемы в развитии территории, на решение которых должны быть направлены усилия органов власти и хозяйствующих субъектов на период

1.3.Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории  сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  является Генеральный план, правила землепользования и застройки  2013года.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Удельно - Дуваней в качестве административного центра сельского поселения, деревень Ильинский, Яблочный  в качестве развивающихся селитебных территорий (дачных поселков);

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

-развитие туристической зоны;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского и сельских поселений исходя из складывающейся социально -экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

1.4. Жилой фонд и развитие жилых зон

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан – 23,4 тыс. кв. м. Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие.  В 2014 году ввод жилого фонда составил 22, 54 м2/год.       Большие проблемы связаны с обеспечением территории поселения коммуникациями. Водопроводом оборудовано только 51 % жилых помещений, газоснабжением  44%.

2. Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры

2.1.Водоснабжение и водоотведение

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

- рациональное использование водных ресурсов.

- защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Централизованная система водоснабжения имеются в селе Удельно-Дуваней. Водоснабжение села Удельно-Дуваней осуществляется из 2 скважин: № 7175 и № 3157  и  2 каптажей родников.

Скважины расположены: № 3157- ю-з окраина села Благовещенского района Республики Башкортостан. Географические координаты: № 7175-данные не указаны, № 3157  -55˚09᾿05᾿᾿ с.ш. 55˚50᾿08᾿᾿ в.д.

Качество подземных вод не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по общей жесткости. Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения  занимается администрация  сельского поселения. Снабжение водой сельскохозяйственных и производственных предприятий осуществляется из автономных  скважин, расположенных на территориях предприятий. Учреждения образования используют воду из центрального водопровода.

Из скважин далее по магистральным трубопроводам 8, 6 км, по улицам 6,6 км вода подается в разводящие сети. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин  оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Информация о системах водоснабжения сельского поселения  Удельно-Дуванейский сельсовет представлена в табл.1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Водопроводные сети сооружения |
| --- | --- |
|  | Скважины | Водонапорные башни, | Водопроводные сети |
|  | шт | % износа | шт | % износа | км | % износа |
| С. Удельно-Дуваней | 2 |  | 0 | 0 | 8,6 |  |
| Д. Ильинский | нет |  | нет |  | нет |  |
| Д. Яблочный | нет |  | нет |  | нет |  |
| Итого по поселению: | 2 |  | 0 | 0 | 8,6 |  |

Централизованным водоснабжением обеспечено 62 % населения поселений.

В остальных населенных пунктах сельского поселения водоснабжение осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев, родников.

Требуется замена  1200 метров  труб части водопровода, построенного в 70-е годы 20 века. Ежегодно происходят утечки воды, в связи с тем, что на стыке шов расходится, и требуется текущий ремонт.

Основными направлениями в организации систем водоснабжения существующих населенных мест являются:

- сохранение экологической чистоты поверхностных водоисточников и подземных вод;

-экономия питьевой воды;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и СанПиН;

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция скважин и замена насосного оборудования |
| 2 | Несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | Строительство новых водозаборов и новых водопроводных сетей |
| 3 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Ремонт и замена ветхих сетей |

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов, оснастить приборами учета систем водоснабжения жилые и общественные здания.

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основными источниками финансирования является бюджет  сельского поселения. Также предусматривается участие регионального бюджета, от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

1) социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

1) технологические результаты – снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

2.2.Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ -10 кВ от подстанции 110/35/10 «Калинники». Общее количество трансформаторов, установленных  в населенных пунктах сельского поселения – 10 единиц. Управление осуществляется через диспетчерскую службу  Благовещенский РЭС  филиал ООО «БашРЭС - Уфа», которая  работает в повседневном режиме.

Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. В целом по поселению необходимо предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

1.3. Газоснабжение

В 2008 году был введен в эксплуатацию газопровод. Общая протяженность уличного газопровода в с. Удельно-Дуваней составила 10302 метра.  Газораспределительных пунктов – 2,  ПГБ № 24 – давление до ГРП 6 кг/см2

ПГБ № 371 – давление до ГРП 0,3 кг\см2 .Газопровод подземный,   техническое состояние хорошее.

В селе имеются 2 газовые котельные: одна, кирпичная, одноэтажная,2 котла , с.Удельно-Дуваней, ул.Первомайская, д.2, обслуживает школу. Другая - в 2-х этажном  здании СДК на 1 этаже, 1 котел, ул.Зырянова, д.21 с.Удельно-Дуваней, обслуживает  Сельский дом культуры.

Газифицированы следующие населенные пункты сельского поселения: с. Удельно-Дуваней 15 улиц, газифицировано 138 домов, что составляет 44%.

Газоснабжение осуществляется ОАО «Газ-сервис -Уфа» РБ от газовой трассы 0,6 МПа по отводу Николаевка –Удельно-Дуваней. От Благовещенской АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в с. Удельно-Дуваней. Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРПБ (2 объекта).

Не газифицированными в селе остаются 12 улиц общей протяженностью 5,9 км. Также в селе газифицированы четыре объекта: МОБУ СОШ с. Удельно-Дуваней, СДК с. Удельно-Дуваней,  магазин ООО «Олтон» , пекарня ООО «Баранкин».

1.4. Утилизация (захоронение) твердо-бытовых отходов

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения, сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории  сельского поселения.

Очистка территории сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет   муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Свалка в с. Удельно-Дуваней расположена в 1000 км, в северной части села. Общая площадь - 1 га, категория земель: земли - сельскохозяйственного назначения.

Грунтами для основания свалки в основном служат светло-серые лесные почвы. Проведена опашка свалки . По причине отсутствия денежных средств невозможен не только перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и строительство полигона, но и изготовление проектно-сметной документации.

В свою очередь на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов  проведены мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, складирования отходов в отвалы. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется самостоятельно. Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного земельного участка, что позволит увеличить срок эксплуатации объектов.

Основным источником финансирования мероприятий программы системы утилизации (захоронения) ТБО является бюджет сельского поселения.

3. Механизм реализации Программы

3.1. Источники инвестиций

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств регионального и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3.2. Социально-экономические последствия от выполнения программы

Выполнение программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет путем повышения качества предоставляемых услуг;

- повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

- сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

- обеспечить более рациональное использование ресурсов.

- улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

- создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и привлеченные исполнители.

3.3. Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления  сельского  поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган сельского  поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан   в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

3.4. Основные мероприятия программы комплексного развития   
 коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан    на 2015-2020 год

| №/п | Наиме-нование мероприятий | Наиме-нова-ние показа-теля | Количественные показатели | Объемы финан-сирова-ния | Источник финанси-рования | Ожидаемый эконо-мичес-кий эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 15 | 20 16 | 20 17 | 20 18 | 20 19 | 20 20 |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в отрасли водоснабжения |
| 1 | Замена ветхих сетей | км |  | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1200.0 | Бюджет СП |  |
| 2 | Оформление водопровода в собственность сельского поселения | шт |  |  |  |  |  |  | 100,00 | Бюджет СП |  |

IV. Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения, повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды) |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Удельный расход электроэнергии |
| 2. | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению. | Охват услугами, % |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения сельского поселения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4. | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в сельском поселении | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством Администрация сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по коммунальному комплексу сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район и в целом по  муниципальному району Благовещенский район Республики Башкортостан и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность  сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в  сельском поселении Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

V. Система контроля за реализацией Программы

1. Исполнители Программы готовят   до 13 января отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год, и до 13 июня - отчет за 6 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год.

2. Администрация сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан представляет постоянной комиссии  Совета сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии до 15 января отчет о ходе выполнения Программы за отчетный год, и до 15 июня - отчет за 6 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год.